Słupsk  17.01.2022 r.

# Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego zwany w dalszej części zaproszenia do złożenia oferty cenowej „Zamawiającym”

z siedzibą w Słupsku przy ul. 3-go Maja 65/A, 76-200 Słupsk, działając na podstawie: art. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020” w związku z podpisaną umową 
o dofinansowanie NR 00034-6521.3.1-OR1100027/21 z 01.09.2021 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku pn.: „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy”

# ZAPRASZA

do złożenia oferty  cenowej na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych i wylęgarniczych w Ośrodku Zarybieniowym w Damnicy ul. Osiedle Rybackie w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy”

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie prac remontowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

| Parametry wymagane |
| --- |
| Lp. | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przezWykonawcę |
| I. Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych |
| 1. | Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami o wymiarach o wymiarach 1,9x1,1x0,8 metry Rozbiórki boazerii 9,41 m2 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9,41 m2 Rozebranie podłóg białych na wpust – 9,41 m2 Rozebranie legarów – 10 m Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej – 2,26 m2 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej – 1 szt. Demontaż urządzeń sanitarnych – umywalki – 1 szt. Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową – 1 szt. |  |
| 2. | Wywóz i utylizacja gruzu - usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru, wywiezienie gruzu – 2,187 m3 |  |
| 3. | Roboty budowlane - posadzki: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu – 0,176 m3 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem – 2,26 m2 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych podłogowych gr. 10 cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 9,41 m2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 – 9,41 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro – 11,67 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm – 11,67 m2 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 11,67 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych – 11,67 m2 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej – 20,52 m |  |
| 4. | Roboty budowlane – roboty murowane: Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej – 0,319 m3 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m – 2 szt. Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek – 0,1 m3 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm – 20,8 m Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane – 20,8 m |  |
| 5. | Roboty budowlane – okładziny ścienne: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej – 12,92 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych – 12,92 m2 |  |
| 6. | Roboty budowlane – podsufitka: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud pojedynczym mocowanym do podłoża 9,41 m2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej – 9,41 m2 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na sucho – 9,41 m2 |  |
| 7. | Roboty budowlane – roboty sanitarne: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm – 1 szt. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym – 1 szt. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" – 1 szt. Urządzenia do podgrzewania wody przepływowy – 1 szt. |  |
| 8. | Roboty budowlane – stolarka okienna i drzwiowa: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0 m2 - 1,68 m2 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne – 1,04 m2 Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu – 1 szt. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone – 1,85 m2 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 – 2,05 m2 |  |
| 9. | Roboty budowlane – roboty malarskie: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – 11,67 m2 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku – 11,67 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych – 11,67 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wodoodpornymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 11,67 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wodoodpornymi starych tynków wewnętrznych ścian – 52,53 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych – 52,53 m2 |  |
| II. Prace remontowe budynek i pomieszczenia wylęgarni. |
| 1. | Roboty rozbiórkowe: Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej – 275,66 m2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – 3,812 m3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II – 7 m3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 – 4 szt. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 – 1 szt. Demontaż opraw oświetleniowych – 4 szt. Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej – 9,99 m2 Demontaż baterii zmywakowej – 1 szt. Demontaż urządzeń sanitarnych – zlewu – 1 szt. |  |
| 2. | Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi - usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru, wywiezienie gruzu – 16,52 m3 |  |
| 3. | Roboty budowlane - posadzki: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu – 1,4 m3 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem – 159,99 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro – 159,99 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm – 159,99 m2 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną – 159,99 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych – 159,99 m2 |  |
| 4. | Roboty budowlane – wzmocnienie ławy fundamentowej: Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych – 2,52 m3 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa – 6,3 m2 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad jedną – 6,3 m2 Zasypanie z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ławy fundamentowej 3,5 m3 |  |
| 5. | Roboty budowlane – schody zewnętrzne: Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna don 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład – 0,844 m3 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm – 10,79 m2 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm – 10,79 m2 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu – 1,079 m3 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu – 4,316 m3 Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych z granitu – 12,77 m2 Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych wykonywane ręcznie – 5,4 m2 Wyprawa tynkarska mozaikowa grubości 1,5-3,0 mm na ścianach zewnętrznych, wykonywana mechanicznie – 5,4 m2 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm – 1 szt. |  |
| 6. | Roboty budowlane – opaska wokół budynku: Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład – 4,771 m3 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku – 23,86 m2 Odspajanie i przewóz gruntu kategorii I-II – 4,771 m3 |  |
| 7. | Roboty budowlane – roboty murowane: Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej – 0,319 m3 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m – 2 szt. Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek – 0,1 m3 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm – 20,8 m Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane – 20,8 m |  |
| 8. | Roboty budowlane – okładziny ścienne: Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie – 275,66 m2 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej – 208,53 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych – 208,53 m2 |  |
| 9. | Roboty budowlane – roboty elektryczne: Montaż opraw ledowych hermetycznych – 4 szt. |  |
| 10. | Roboty budowlane – roboty sanitarne: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm – 1 szt. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej wraz z szafką – 1 szt. |  |
| 11. | Roboty budowlane – stolarka okienna i drzwiowa: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0 m2 - 3,36 m2 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne – 2,08 m2 Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu – 1 szt. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone – 1,85 m2 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 – 2,05 m2 |  |
| 12. | Roboty budowlane – roboty malarskie: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – 159,99 m2 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku – 159,99 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych – 159,99 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wodoodpornymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 159,99 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wodoodpornymi starych tynków wewnętrznych ścian – 71,26 m2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych – 71,26 m2 |  |
| 13. | Roboty budowlane – elewacja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów – 335,63 m2 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian elewacji – 335,63 m2 Jednokrotne gruntowanie ścian elewacji – 335,63 m2 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farbą krzemianową – 335,63 m2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m – 191,33 m2 |  |
| III. Prace remontowe ogrodzenie Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy |
| 1. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (ogrodzenie, dwie bramy, furtka) – 1016,75 m2 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (ogrodzenie, dwie bramy, furtka) - 1016,75 m2 |  |
| IV. Prace remontowe opaska betonowa na stawach na Ośrodku Zarybieniowym w Damnicy |
| 1. | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład – 58,8 m3 Odspajanie i przewóz gruntu – 58,8 m3 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku – 490 m2 |  |
| V. Prace remontowe garaże na Ośrodku Zarybieniowym w Damnicy |
| 1. | Roboty rozbiórkowe: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 – 17,49 m2 |  |
| 2. | Montaż stolarki: Wrota do garaży rolowane - 17,49 m2 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian elewacji – 77,4 m2 Jednokrotne gruntowanie ścian elewacji – 77,4 m2 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farbą krzemianową – 77,4 m2 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami,listwami i cokołami podłogowymi – 42,3 m Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42,3 m2 |  |

3. Wymagany termin realizacji zamówienia

do dnia  31.12.2022 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców (informacja o wykluczeniu możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo) .

Podmiot składający ofertę cenową w przedmiotowym postępowaniu zwany w dalszej części zaproszenia do złożenia oferty cenowej „Dostawcą” nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo 
z „Zamawiającym”.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy „Zamawiającym” lub osobami upoważnionymi przez „Zamawiającego” do zaciągania zobowiązań w imieniu „Zamawiającego” lub osobami wykonującymi w imieniu „Zamawiającego” czynności związane 
z postępowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru „Dostawcy” a „Dostawcą”, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z treści oświadczenia załączonego do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. W przeciwnym razie w przypadku bezskutecznego wezwania do jego uzupełnienia zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 4

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

##### Najniższa cena oferty – 100%

6. Do oferty należy dołączyć:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymogów.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym m.in.: podatek VAT, koszty zakładowe, dostawy do miejsca zmówienia itp.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1.  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

8.2.  na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Dostawcy” oraz napis:

„Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy” nie otwierać przed 31.01.2022 r. do godz. 10:15”

8.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

9. Miejsce i termin złożenia oferty  cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie, 
w siedzibie „Zamawiającego”, tj. w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. 3-go Maja 65/A 76-200 Słupsk, sekretariat.

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona „Dostawcy” bez otwierania. „Dostawca” może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

10. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2022 r., godz. 10:15 w siedzibie „Zamawiającego w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. 3-go Maja 65/A 76-200 Słupsk – sala posiedzeń Zarządu

11. Okres związania ofertą – 14 dni

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Dostawcą w imieniu Zamawiającego:

Wojciech Sobiegraj

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z „Dostawcą”, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po   zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14. Inne informacje

15.1. Zamawiający nie przewiduje:

a)   rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,

b)   zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania szczególności gdy:

- w przypadku braku złożenia przynajmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,

- wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania.

16. Załączniki:

- formularz ofertowy– zał. nr 1,

- formularz techniczny – zał. nr 2

- wzór  umowy – zał. nr 3,

- oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4

- klauzura informacyjna RODO – zał. nr 5,

Sporządził:

17.01.2022  r. ............................................

data i podpis zatwierdzającego